1、录显终端的安装

请如上图所示接线位置连接各设备

- 网络设置

开机后如上图箭头所指点击高级设置进入设置界面

此时我们进入网络配置，如上图箭头所示查看录像机的IP地址，（如果录显终端没有IP地址，则取消自动获取IPV4地址，手动给设备分配一个IP地址，子网掩码，网关，以及首选DNS服务器），点击右下角应用即可。

- 远程监控

后台登录界面

远程监控实现需使用IE浏览器或360浏览器（兼容模式），如上图箭头所示打开IE浏览器，在地址栏输入录像机的IP地址并回车，即可进入远程监控后台登录界面。（用户名admin，密码 a1111111）

登录成功后即可进入直播中心，此时暂无视频输出。

如上图箭头所示点击左边摄像头按钮，即可连接视频通道。

上图为正常输出状态。

- 选配功能：远程云台操作 （录像终端和摄像机必须具备通信连接硬件）

长按云台操作按钮（分别对应各项功能），可完成对摄像头调焦、聚焦、光圈增减操作。

# Text boxes

光圈加

光圈减

聚焦加

聚焦减

调焦加

调焦减